## Slide 1
[그림 1] 연구 개념도 — ALD 불화물 인공 SEI 전략
(좌) 문제 : 불균일 Li 핵생성 및 덴드라이트
(중) ALD ZnF₂ 증착 공정 사이클
(우) 해결 : 균일 Li 핵생성 및 평탄한 증착
ALD 코팅
→ 해결
전해질 (Electrolyte)
Cu 집전체
Li 덴드라이트 ⚠
불균일·파단 SEI
• Cu 집전체 위 ALD 코팅 없이 Li 전착 시
• 핵생성 과전압 불균일 → 덴드라이트 성장
• 두껍고 불균일한 SEI 형성 반복
• 쿨롱 효율 저하 및 내부 단락(short) 위험
SEM 이미지 공간 (Li 덴드라이트 / 불균일 증착)
ALD 증착 사이클 (1 cycle)
① 전구체 노출
(DEZ 펄스)
② 퍼지
(N₂ 가스)
③ 반응물 노출
(HF·py 펄스)
④ 퍼지
(N₂ 가스)
ALD 1 사이클 반복
박막 형성 단면 모식도
Cu 기판 / Li 금속 음극
ZnF₂ ALD 박막 (두께: 5~100 nm)
← n 사이클 반복으로 두께 제어 →
• ZnF₂ ALD: DEZ + HF·py 전구체 조합
• 자기제한적(self-limiting) 표면 반응
• 기판 온도 50~200°C, Å 수준 두께 제어
• 결과: 균일·공형(conformal) 불화물 박막
TEM / SAED 이미지 공간 (ALD ZnF₂ 박막 단면)
전해질 (Electrolyte)
Cu 집전체
ALD 불화물 인공 SEI (ZnF₂ / AlF₃ / LiF)
균일하고 평탄한 Li 증착층
✓ 균일 Li 핵생성
인공 SEI (ALD 불화물)
• ALD 불화물 인공 SEI 형성 후 Li 전착
• 균일 핵생성 → 조밀·평탄한 Li 증착
• 덴드라이트 억제, SEI 두께·조성 정밀 제어
• 목표: CE >99.5%, 용량유지율 >80% (300 cy.)
SEM 이미지 공간 (균일 Li 증착 / 평탄 표면)